Chojnów, dnia 10.02.2012 r.

Urząd Miejski

W Chojnowie

RG.271.3.5.2012

Wg rozdzielnika

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę cmentarza komunalnego w Chojnowie wraz z infrastrukturą w zakresie oświetlenia i zaopatrzenia w wodę.

W odpowiedzi na złożone pytania (fax z dnia 09.02.2012 r.) wyjaśniam, co następuje:

- Opis techniczny str. 7 pkt 6.2.7 nakazuje usunąć ziemię roślinną gr 30 cm i wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora w ilości 2616,9 m3.

Brak takiej pozycji w przedmiarach.

Odp.

Zdjęcie humusu nie wchodzi w zakres zamówienia. Humus zdjęto w I etapie budowy.

- Proszę załączyć rysunek z projektowanym ukształtowaniem wysokościowym przyszłego terenu i obliczenia mas ziemnych dla projektowanego rozwiązania. Brak tego rysunku uniemożliwia określenie prawidłowości przyjętych robót ziemnych.

Odp.

Zamawiający nie dysponuje wyliczeniem mas ziemnych do przemieszczenia. Należy posłużyć się mapą sytuacyjno-wysokościową, przyjmując poziom terenu jak przy bramie wjazdowej. Ukształtowanie terenu polegać będzie na wyrównaniu nierówności i rozplantowaniu nawiezionej ziemi w najniższej części cmentarza (strona wschodnia)

- Przyłącze wodociągowe – obmiar przewiduje wykonanie 2 czerpni wody. SIWZ rozdz. B określa wykonanie dodatkowych 4 punktów czerpania wody. Pytanie: Czy mają być to punkty wykonane wg rozwiązania z projektu (konstrukcja, wymiar itp.)?

Odp.

Tak. Dodatkowe punkty czerpania wody należy wykonać w oparciu o projekt.

- Na długości ponad 50 mb (od budynku administracji cmentarza do ogrodzenia) istnieje nawierzchnia z kostki betonowej „8” szarej. Brak rozbiórki i następnie odtworzenia nawierzchni z podbudową.

Odp.

Przedmiar nie jest opisem robót. Ofertę należy przygotować na podstawie projektu budowlanego oraz wizji w terenie.

- Czy istniejące ciągi komunikacyjne na cmentarzu, w których prowadzona jest sieć wodociągowa, należy odtworzyć do stanu istniejącego. Brak pozycji i zakresów odtworzenia nawierzchni żwirowych, krawężników itp.

Odp.

Przedmiar nie jest opisem robót. Ofertę należy przygotować na podstawie projektu budowlanego oraz wizji w terenie. Ciągi komunikacyjne należy odtworzyć na całej szerokości nawierzchni.

NACZELNIK

Wydziału Rozwoju Gospodarczego

mgr inż. Janusz Mikołajczyk