LUBIN, 2012 r.

Zawartość projektu

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Druki formalno-prawne: uzgodnienia, uprawnienia

- Opis – projekt zagospodarowania terenu

- Rysunek 1 – INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

- Rysunek 2 -2A– SCHEMAT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA

- Rysunek- SCHEMAT PROJEKTOWANEJ ZIELENI

- Rysunek – SCHEMATY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- .  Podstawa opracowania

  - Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim a firmą STYLWEISS z Lubina

  - Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Wizja w terenie

- .  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Kilińskiego w Chojnowie; utworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, spacerowych, placu zabaw oraz boiska. Zakresem opracowania objęto powierzchnię działki o nr 228 obręb nr 6 w Chojnowie.

- .  Stan istniejący terenu objętego projektem

Istniejący teren znajduje się w zabudowie międzyblokowej przy ulicy Kilińskiego
 w Chojnowie. Od strony wschodniej ograniczony jest ulicą Sikorskiego, od strony zachodniej ulicą Łokietka. W pobliżu (w zachodniej części) znajduje się szkoła podstawowa.

Powierzchnia terenu, na którym zrealizowana będzie inwestycja nie wymaga wyrównania, przewiduje się wymianę nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych. Istniejąca roślinność to przede wszystkim zieleń niska oraz wysoka – drzewa starsze na obrzeżach terenu przy zbiorniku wodnym.

Przedstawiona koncepcja zagospodarowania terenu, poprzez układ ścieżek wykonanych

z nawierzchni bitumicznych, zakłada połączenie terenów wypoczynkowych, spacerowych, boisk i placów zabaw we wspólny park o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowych.

ENKLAWY PRZEDSTAWIAJĄCE WIZJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS.1

RYS.2

RYS.3

RYS.3

- .  Projektowane zagospodarowanie terenu

Powierzchnia nawierzchni ścieżek – 1400 mkw.

Ilość projektowanych ławek – 25 szt.
Ilość projektowanych leżaków – 10 szt.

Ilość projektowanych koszy na śmieci – 12 szt.

Ilość projektowanych koszy na psie odchody – 6 szt.
Ilość projektowanych urzadzeń zabawowych – 5 szt.
Ilość projektowanych boisk – 1 szt.
Ilość projektowanych lamp – 12 szt.
Ilość projektowanych oświetleń typu LED – 6 szt.
Proponowany mostek -1 szt.
Przedmiotem niniejszego opracowania technicznego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem projektowanego terenu. W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę nr 288 obręb nr 6 należy oczyścić oraz odpowiednio przygotować obszar. Do wykonania są między innymi: nawierzchnia, montaż oświetlenia, montaż pergoli, montaż mostka, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, wykonanie boiska wielofunkcyjnego.

5.0 Roboty przygotowawcze

W ramach tych robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren.

W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę o nr 288 obręb nr 6, należy usunąć nawierzchnię betonową (wszystkie istniejące ścieżki) i elementy małej architektury, zdjąć humus z miejsc, gdzie projektowane są chodniki i place zabaw oraz wykonać  korytowanie pod nawierzchnię komunikacyjną - syntetyczną.  W ramach robót przygotowawczych należy dokonać wycinki i przerzedzenia kilku gatunków drzew.

6.0. Ogrodzenie terenu boisk

Teren boisk rekreacyjnych będzie wydzielony i ogrodzony segmentami siatki o wysokości 
3,5 m. Furtkę wykonać zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 w zakresie otworów i szczelin, aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia jakiejkolwiek części ciała dziecka. Furtkę fundamentować w wylewanych blokach betonowych  z betonu B15 tak aby górna płaszczyzna fundamentu była min. 40 cm poniżej terenu. Furtka na terenie placu o szerokości 2,15 m (skrzydło główne o szerokości 1,95 m). Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonać zgodnie z PN –EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. konstrukcja musi być wykonana bez żadnych ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla dzieci.

PROPOZYCJE

7.0. Wyposażenie placów zabaw w urządzenia do zabawy

Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz załączonymi rysunkami. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placów zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.

Koncepcja placów zabaw zakłada następujące elementy zestawów ćwiczeniowych  i zabawowych:

## URZĄDZENIE WSPINACZKOWE PYRAMID CLIMBER

## KARUZELA

PIASKOWNICA

HUŚTAWKI

Specyfikacja techniczna produktu:

Szerokość 	180 mm

Wysokość 	3040 mm

Długość 	1480/1680 mm

Min. obszar / Długość 	3100 mm

Min. obszar / Szerokość 	2830 mm

Strefa bezpieczeństwa 	8.8 m2

Liczba użytkowników 	2

8.0.  Nawierzchnia

Zastosowano na całym obszarze jeden rodzaj nawierzchni zapewniający komfort i wygodę użytkowania, spełniający oczekiwania użytkowników pełno- i niepełnosprawnych.

Koncepcja przewiduje usunięcie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowych ścieżek z nawierzchni typu Hanse-Grand bez obrzeży i betonowych (rys. poniżej). Nawierzchnia jest wodo przepuszczalna mineralna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do stosowania  na alejki parkowe, ścieżki rowerowe, edukacyjne i leśne, place zabaw. Spadek poprzeczny jednostronny na chodnikach i=2%.
W obrębie tzw. enklaw „Małych ogrodów” proponuję się zastosowanie ścieżek z drewnianych desek dookoła uzupełnionych otoczakami.

Sposób ukształtowania terenu pozostaje bez zmian. Po usunięciu chodnika i zdjęciu warstwy ziemi z terenu placu zabaw, trzeba zachować istniejący spadek terenu. Zaleca się tym samym wypełnienie spoin obrzeży betonowych zaprawa cementową, w celu wzmocnienia przed naporem ziemi.

PRZEKRÓJ PRZEZ  ALEJKĘ BEZ OBRZEŻY - HANSE GRAND

Zalety nawierzchni

- nie kruszy się

- nie pyli

- odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych

- posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie

- jest nie brudząca

- pełna przesiąkliwość

- łatwość montażu

- estetyczny wygląd

9.0. Elementy małej architektury

Na terenie objętym opracowaniem projektowym przewiduje się umiejscowienie trzech rodzajów ławek. Ławki stalowe łukowe, znajdujace się wokół wieży ciśnień, ławki stalowe z oparciem na pozostałej części terenu i ławki ‘’młodzieżowe’’ (bez oparcia), które znajdować się będą przy boisku do koszykówki.

PROPOZYCJE

ŁAWKA PARKOWA PROSTA

ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

ŁAWKA PARKOWA ŁUKOWA „VERA SOLO” NA CENTRALNEJ NODZE

ŁAWKA PARKOWA „VERA SOLO” NA CENTRALNEJ NODZE

KOSZ NA ŚMIECI ZE STALI NIERDZEWNEJ

KOSZ NA PSIE ODCHODY

STOJAKI NA ROWERY

Planuje się umiejscowienie 12 elementów zakotwiczonych w nawierzchni syntetycznej przy wejściu od zachodniej strony terenu. (kolor RAL 9006)

MOSTEK

W części centralnej planuje się usytuowanie mostku drewnianego podświetlanego oświetleniem typu LED, które ma imitować  wodę.
Mostek jest wykonany z drewna sosnowego lub świerkowego impregnowany ciśnieniowo.

Wymiary zewnętrzne  długość - 500 cm

szerokość -300 cm
			 wysokość: 123cm

PNĄCZA

Przy ścieżce równoległej do głównej arterii, proponuje się zastosowanie koszy/pergoli wolnostojących, umożliwiających nasadzenie roślinności pnącej typu bluszcz, imitujących drzewa.

FOTO.1

FOTO.2

10.0.  Projektowana zieleń

Na projektowanym terenie stosuje się zieleń o zróżnicowanej wysokości, aby teren stał się atrakcyjniejszy pod względem krajobrazowym.

Istniejący drzewostan jest w całości do zachowania. Drzewa istniejące na terenie, należy prześwietlić, usunąć gałęzie wchodzące w światło zbiornika wodnego. Należy przeprowadzić cięcia sanitarne.

Przy zagospodarowaniu niniejszego terenu kierowano się głównie koniecznością poprawy jakości estetycznej tego terenu jak również poprawy funkcji rekreacyjnej.

Dla projektowanego terenu zaproponowano zagospodarowanie w postaci krzewów iglastych i liściastych, które swoją zróżnicowaną formą mają podkreślić specyficzny układ ścieżek i jednocześnie osłonić miejsca siedzące od głównych ciągów komunikacyjnych.

Zaproponowaną szatę roślinną cechuje duża odporność na warunki miejskie, klimatyczne i glebowe. Proponowane gatunki są atrakcyjne przez cały rok.

| NR | NAZWA POLSKA | NAZWA ŁACIŃSKA | WYSOKOŚĆ ROŚLINY | ZABARWIENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | topola osika ‘Erecta’ | Populus tremula ‘Erecta’ | 10-15 m | zielone |
| 2. | sosna czarna ‘Green Rocket’ | Pinus nigra ‘Green Rocket’ | 2,5 m | ciemnozielone, |
| 3. | sosna górska ‘Gnom’ | Pinus mugo ‘Gnom’ | 1 m | ciemnozielone, |
| 4. | klon srebrzysty | Acer saccharinum | 20 m | srebrzystozielone |
| 5. | śliwa wiśniowa ‘Nigra’ | Prunus cerasifera ‘Nigra’ | do 5 m | purpurowe |
| 6. | grab pospolity ‘Fastigiata’ | Carpinus betulus ‘Fastigiata’ | do 10m | zielone, jesienią przebarwiają się na żółto |
| 7. | sumak octowiec | Rhus typhina | 4- 6 m | zielone, jesienią przebarwia się na żółto i pomarańczowo |
| 8. | sosna czarna | Pinus nigra | do 10 m | ciemnozielone |
| 9. | berberys Thunberga ‘Helmond Pillar’ | Berberis thunbergii ‘Helmond Pillar’ | 1,5 m | purpurowe |
| 10. | bluszcz pospolity | Hedera helix | 10-15m | ciemnozielone |
| 11. | wrzos pospolity ‘Long white’ | Calluna vulgaris ‘Long white’ | do 0,5 m | ciemnozielone, kwiaty białe, |
| 12. | irga Dammera ‘Major’ | Cotoneaster dammeri ‘Major’ | 0,3-0,5 m | ciemnozielone, jesienią przebarwia się na czerwono |
| 13. | budleja Dawida | Buddleja davidii | do 2 m | zielone, kwiaty fioletowe |
| 14. | tawuła japońska ‘Golden Princess’ | Spirea japonica ‘Golden Princes’ | do 0,5 m | jasnozielone, kwiaty różowe |
| 15. | wrzos pospolity ‘Marleen’ | Calluna vulgaris ‘Marleen’ | do 0,3 m | ciemnozielone, kwiaty fioletowe |
| 16. | wrzos pospolity ‘Wickwar Flame’ | Calluna vulgaris ‘Wickwar Flame’ | do 0,4 m | żółtozielone, kwiaty różowe |
| 17. | miskant cukrowy | Miscanthus sacchariflorus | ok. 1-2 m | zielone, kwiaty beżowe |
| 18. | berberys Thunberga ‘Altropurpurea Nana’ | Berberis thunberghii ‘Altropurpurea Nana’ | 1,5-2m | purpurowe |
| 19. | berberys Thunberga | Berberis thunberghii | 1,5- 2m (proponowany formowany żywopłot o wys. 1 m) | purpurowe |
| 20. | cis pośredni ‘Hicksii’ | Taxus baccata ‘Hicksii’ | do 2 m (proponowany formowany żywopłot o wys. 1 m) | ciemnozielone |
| 21. | świerk kłujący ‘Glauca globosa’ | Picea pungens ‘Glauca globosa’ | 2-3 m | srebrzystozielone |

11.0. Boisko rekreacyjne do gry w koszykówkę i grę PANNA.

Na projektowanym terenie znajdą się boisko rekreacyjne do w koszykówkę

(wymiarem odpowiadające dwu boiskom do koszykówki ulicznej) z montowanymi w sezonie koszami do gry oraz boisko do gry w grę PANNA (piłka nożna 2:2) . Oba boiska ogrodzone wysoką siatką, dostępne będą dla mieszkańców od kwietnia do listopada od godziny 07.00 do 22.00.

Wokół boiska proponuje się posadzenie zieleni niskiej i średniej (odpowiednio prowadzonej) zapewniającej komfort oglądania rozgrywek sportowych.

Nawierzchnia obu boisk wykonana jest z kostki syntetycznej, tego samego materiału co ścieżki na pozostałej części terenu objętego opracowaniem. Zapewnia to ciągłość nawierzchni, uniknięcie progów i załamań wysokości nawierzchni.

PRZYKŁADY

Zestaw do koszykówki Spalding doskonale nadający się do ogrodu na garaż, a także sale gimnastyczne i place zabaw. Charakteryzuje się on wysoką jakością. Kosze Spalding należą do czołówki systemów do koszykówki na świecie. Stosowane na boiskach najlepszej ligi koszykarskiej na świecie NBA.

Tablica została wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu. Stalowa rama oraz osłona zewnętrznych krawędzi tablicy zapewniają dłuższą wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Szerokość tablicy około 125cm. Zestaw wyposażono w stalową uchylną obręcz Pro Slam Rim (rozmiar standardowy). Dodatkowo siatka odporna na warunki atmosferyczne.

Wyważony mechanizm sprężynowy zapewnia łatwą regulację wysokości kosza od 2,28 m do 3,05 m i jest zabezpieczona w sześciu pozycjach za pomocą szpili. Uchwyt może być ujęty w trzech ergonomicznych pozycjach.
Przenośna postawa zestawu może być wypełniona wodą lub piaskiem do 128 litrów.

Montaż: łatwy dzięki trzyczęściowemu wysięgnikowi o średnicy 8,89cm.

- kompatybilna z podstawą

- nachylenie pod kątem 20 stopni umożliwiające grę podkoszową

- poprawiona stabilność

- poprawiony sposób mocowania wysięgnika zapobiegający rotacji kosza

- przednia osłona jako wbudowany "rebounder" poprawia płynność gry

Boisko do gry PANNA:

11.0. Oświetlenie

Proponuje się wymianę istniejącego oświetlenia na nowe.

Projektuje się również oświetlenie typu LED, które będzie usytuowane pod mostkiem, mając za zadanie iluminację świetlną i imitację wody, a także podkreślenie  konstrukcji mostku.

12.0. Fontanna pływająca

Na projektowanym terenie proponuję się wprowadzenie na obszarze zbiornika wodnego, atrakcji w postaci fontanny pływającej.  Idealne rozwiązanie, aby uzyskać proste, efektowne i niedrogie uatrakcyjnienie stawu. Fontanny pływające znajdują zastosowanie na dużych zbiornikach, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na dnie, z powodu głębokości bądź niestabilnego dna. Fontanna posiada zmienne oświetlenie LEDowe.
Wysokość strumienia fontanny regulowana do ok. 4,0 m

# Text boxes

| stylweiss Jarosław Weiss tel. 76 84 66 733 59-300 Lubin Ul. Chopina 2 styl@stylweiss.com.pl |
| --- |
| TEREN ZIELONY PRZY ULICY KILIŃSKIEGO W CHOJNOWIE | NUMER EGZEMPLARZA |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA |
| TEMAT | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kilińskiego w Chojnowie – Staw „Morskie Oko” |
| ADRES | Chojnów, ul. Kilińskiego, działka 288 , obręb nr 6 |
| INWESTOR | Gmina Miejska Chojnów, 59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |
| OPRACOWANIE | mgr inż. Anita Ptaszyńska |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Wiesław Reszczyński |